## Slide 1
NHÓM 2
Bộ môn: kĩ thuật vi xử lý
CHỦ ĐỀ 2:
Lập trình 8 LED sử dụng IC ghi dịch HC595
Phân chia công việc
Tìm hiểu về IC 74HC595
Tiến hành thực hiện
Trần Duy Anh(nhóm trường)
Ma Đức Cảnh
Trịnh Tiến Bình

## Slide 2
Phân chia công việc
Tìm hiểu về IC 74HC595
Tiến hành thực hiện
Trần Duy Anh(nhóm trường)
Code
Phân chia công việc
Ma Đức Cảnh
Mô phỏng Proteus
Làm slide
Trịnh Tiến Bình
Làm báo cáo

## Slide 3
Trần Duy Anh(nhóm trường)
Code
Phân chia công việc
Phân chia công việc chính
Ma Đức Cảnh
Mô phỏng Proteus
Làm slide
Trịnh Tiến Bình
Làm báo cáo
Tìm hiểu về IC 74HC595
Tiến hành thực hiện

## Slide 4
Trần Duy Anh(nhóm trường)
Code
Phân chia công việc
Phân chia công việc chính
Ma Đức Cảnh
Mô phỏng Proteus
Làm slide
Trịnh Tiến Bình
Làm báo cáo
Tìm hiểu về IC 74HC595
Tiến hành thực hiện
a) Định nghĩa:
IC 74HC595 là một IC thanh ghi dịch có 16 chân.
Chốt loại D cùng với một thanh ghi dịch bên trong chíp.
Hoạt động theo kiểu: vào nối tiếp ra song song
1.ĐỊNH NGHĨA VÀ SƠ ĐỒ CHÂN.
Giản đồ thời gian và cách hoạt động của IC.
Các ngõ ra
Bao gồm các chân 15 và từ 1 – 7 tương ứng với Q0, Q1,…,Q7.
Các pin còn lại
Pin 14 - (DS) : Là ngõ vào của IC.
Pin 16 - (VCC)
Pin 8 - (GND)
Pin 11 - (SHCP): Chân clock(đưa vào một chuỗi tín hiệu logic).
Pin 12 - (STCP): Chân clock(Khi có cạnh lên của xung tại chân SHCP thì ic đưa 8 bit đã lưu ra ngõ ra của IC).
Pin 10 - (MR) : Là chân reset IC .
Pin 13 - (OE): Chân Output Enable.
B) Sơ đồ chân.

## Slide 5
Trần Duy Anh(nhóm trường)
Code
Phân chia công việc
Phân chia công việc chính
Ma Đức Cảnh
Mô phỏng Proteus
Làm slide
Trịnh Tiến Bình
Làm báo cáo
Tìm hiểu về IC 74HC595
Tiến hành thực hiện
Các ngõ ra
Bao gồm các chân 15 và từ 1 – 7 tương ứng với Q0, Q1,…,Q7.
Các pin còn lại
Pin 14 - (DS) : Là ngõ vào của IC.
Pin 16 - (VCC)
Pin 8 - (GND)
Pin 11 - (SHCP): Chân clock(đưa vào một chuỗi tín hiệu logic).
Pin 12 - (STCP): Chân clock(Khi có cạnh lên của xung tại chân SHCP thì ic đưa 8 bit đã lưu ra ngõ ra của IC).
Pin 10 - (MR) : Là chân reset IC .
Pin 13 - (OE): Chân Output Enable.
Giản đồ thời gian và cách hoạt động của IC.
b) Sơ đồ chân.
a) Định nghĩa:
IC 74HC595 là một IC thanh ghi dịch có 16 chân.
Chốt loại D cùng với một thanh ghi dịch bên trong chíp.
Hoạt động theo kiểu: vào nối tiếp ra song song
1.ĐỊNH NGHĨA VÀ SƠ ĐỒ CHÂN.

## Slide 6
Trần Duy Anh(nhóm trường)
Code
Phân chia công việc
Phân chia công việc chính
Ma Đức Cảnh
Mô phỏng Proteus
Làm slide
Trịnh Tiến Bình
Làm báo cáo
Tìm hiểu về IC 74HC595
Tiến hành thực hiện
Các ngõ ra
Bao gồm các chân 15 và từ 1 – 7 tương ứng với Q0, Q1,…,Q7.
Các pin còn lại
Pin 14 - (DS) : Là ngõ vào của IC.
Pin 16 - (VCC)
Pin 18 - (GND)
Pin 11 - (HSCP): Chân clock(đưa vào một chuỗi tín hiệu logic).
Pin 11 - (STCP): Chân clock(Khi có cạnh lên của xung tại chân HSCP thì ic đưa 8 bit đã lưu ra ngõ ra của IC).
Pin 10 - (MR) : Là chân reset IC .
Pin 11 - (OE): Chân Output Enable.
Bóng LED
IC 74HC595
Gồm 8 bóng Led theo yêu cầu
Một IC 74HC595N-DIP16(dạng chân cắm)
STM32
Một KIT STM32F103R6
Các linh kiện khác
Mạch in, dây dẫn, nguồn, và điện trở, công tắc…
Các linh kiện
Lắp mô phỏng
Các pin còn lại
Pin 14 - (DS) : Là ngõ vào của IC.
Pin 16 - (VCC)
Pin 8 - (GND)
Pin 11 - (SHCP): Chân clock(đưa vào một chuỗi tín hiệu logic).
Pin 12 - (STCP): Chân clock(Khi có cạnh lên của xung tại chân SHCP thì ic đưa 8 bit đã lưu ra ngõ ra của IC).
Pin 10 - (MR) : Là chân reset IC .
Pin 13 - (OE): Chân Output Enable.

## Slide 7
Trần Duy Anh(nhóm trường)
Code
Phân chia công việc
Phân chia công việc chính
Ma Đức Cảnh
Mô phỏng Proteus
Làm slide
Trịnh Tiến Bình
Làm báo cáo
Tìm hiểu về IC 74HC595
Tiến hành thực hiện
Các ngõ ra
Bao gồm các chân 15 và từ 1 – 7 tương ứng với Q0, Q1,…,Q7.
Các pin còn lại
Pin 14 - (DS) : Là ngõ vào của IC.
Pin 16 - (VCC)
Pin 18 - (GND)
Pin 11 - (HSCP): Chân clock(đưa vào một chuỗi tín hiệu logic).
Pin 11 - (STCP): Chân clock(Khi có cạnh lên của xung tại chân HSCP thì ic đưa 8 bit đã lưu ra ngõ ra của IC).
Pin 10 - (MR) : Là chân reset IC .
Pin 11 - (OE): Chân Output Enable.
Bóng LED
IC 74HC595
Gồm 8 bóng Led theo yêu cầu
Một IC 74HC595N-DIP16(dạng chân cắm)
STM32
Một KIT STM32F103R6
Các linh kiện khác
Mạch in, dây dẫn, nguồn, và điện trở, công tắc…
Các linh kiện
Lắp mô phỏng
a) Nguyên lý hoạt động.
b) Tính năng.
2.NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG VÀ TÍNH NĂNG.
Nó là một thanh ghi dịch với đầu vào và đầu ra nối tiếp 8 bit hoặc song song 3 trạng thái.
Điện áp hoạt động từ 2V-6V, điện áp đầu ra bằng điện áp hoạt động của IC
IC 74HC595 có một đặc điểm là có khả năng chống nhiễu cao.
Có thể kết hợp nhiều IC xếp tầng.
Tần số xung nhịp tối đa là 25Mhz ở 4.5V.

## Slide 8
Trần Duy Anh(nhóm trường)
Code
Phân chia công việc
Phân chia công việc chính
Ma Đức Cảnh
Mô phỏng Proteus
Làm slide
Trịnh Tiến Bình
Làm báo cáo
Tìm hiểu về IC 74HC595
Tiến hành thực hiện
Các ngõ ra
Bao gồm các chân 15 và từ 1 – 7 tương ứng với Q0, Q1,…,Q7.
Các pin còn lại
Pin 14 - (DS) : Là ngõ vào của IC.
Pin 16 - (VCC)
Pin 18 - (GND)
Pin 11 - (HSCP): Chân clock(đưa vào một chuỗi tín hiệu logic).
Pin 11 - (STCP): Chân clock(Khi có cạnh lên của xung tại chân HSCP thì ic đưa 8 bit đã lưu ra ngõ ra của IC).
Pin 10 - (MR) : Là chân reset IC .
Pin 11 - (OE): Chân Output Enable.
Bóng LED
IC 74HC595
Gồm 8 bóng Led theo yêu cầu
Một IC 74HC595N-DIP16(dạng chân cắm)
STM32
Một KIT STM32F103R6
Các linh kiện khác
Mạch in, dây dẫn, nguồn, và điện trở, công tắc…
Các linh kiện
Lắp mô phỏng
a) Nguyên lý hoạt động.
Nó là một thanh ghi dịch với đầu vào và đầu ra nối tiếp 8 bit hoặc song song 3 trạng thái.
b) Tính năng.
Điện áp hoạt động từ 2V-6V, điện áp đầu ra bằng điện áp hoạt động của IC
IC 74HC595 có một đặc điểm là có khả năng chống nhiễu cao.
Có thể kết hợp nhiều IC xếp tầng.
Tần số xung nhịp tối đa là 25Mhz ở 4.5V.
2.NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG VÀ TÍNH NĂNG.

## Slide 9
Trần Duy Anh(nhóm trường)
Code
Phân chia công việc
Phân chia công việc chính
Ma Đức Cảnh
Mô phỏng Proteus
Làm slide
Trịnh Tiến Bình
Làm báo cáo
Tìm hiểu về IC 74HC595
Tiến hành thực hiện
Các ngõ ra
Bao gồm các chân 15 và từ 1 – 7 tương ứng với Q0, Q1,…,Q7.
Các pin còn lại
Pin 14 - (DS) : Là ngõ vào của IC.
Pin 16 - (VCC)
Pin 18 - (GND)
Pin 11 - (HSCP): Chân clock(đưa vào một chuỗi tín hiệu logic).
Pin 11 - (STCP): Chân clock(Khi có cạnh lên của xung tại chân HSCP thì ic đưa 8 bit đã lưu ra ngõ ra của IC).
Pin 10 - (MR) : Là chân reset IC .
Pin 11 - (OE): Chân Output Enable.
Bóng LED
IC 74HC595
Gồm 8 bóng Led theo yêu cầu
Một IC 74HC595N-DIP16(dạng chân cắm)
STM32
Một KIT STM32F103R6
Các linh kiện khác
Mạch in, dây dẫn, nguồn, và điện trở, công tắc…
Các linh kiện
Lắp mô phỏng
a) Nguyên lý hoạt động.

## Slide 10
Trần Duy Anh(nhóm trường)
Code
Phân chia công việc
Phân chia công việc chính
Ma Đức Cảnh
Mô phỏng Proteus
Làm slide
Trịnh Tiến Bình
Làm báo cáo
Tìm hiểu về IC 74HC595
Tiến hành thực hiện
Các ngõ ra
Bao gồm các chân 15 và từ 1 – 7 tương ứng với Q0, Q1,…,Q7.
Các pin còn lại
Pin 14 - (DS) : Là ngõ vào của IC.
Pin 16 - (VCC)
Pin 18 - (GND)
Pin 11 - (HSCP): Chân clock(đưa vào một chuỗi tín hiệu logic).
Pin 11 - (STCP): Chân clock(Khi có cạnh lên của xung tại chân HSCP thì ic đưa 8 bit đã lưu ra ngõ ra của IC).
Pin 10 - (MR) : Là chân reset IC .
Pin 11 - (OE): Chân Output Enable.
Bóng LED
IC 74HC595
Gồm 8 bóng Led theo yêu cầu
Một IC 74HC595N-DIP16(dạng chân cắm)
STM32
Một KIT STM32F103R6
Các linh kiện khác
Mạch in, dây dẫn, nguồn, và điện trở, công tắc…
Các linh kiện
Lắp mô phỏng
3. Cách sử dụng IC 74HC595.
Kết nối chân 8(GND) với đất và 16 với nguồn +5V.
Chân OE phải được nối đất để kích hoạt các chân đầu ra. Chân reset phải được giữ ở mức cao.
Khi xung cạnh tích cực vào chân 11(SHCP), thanh ghi sẽ nhận dữ liệu đầu vào.
Các đầu ra của thanh ghi lưu trữ được kết nối với các chân đầu vào của thanh ghi.
Các đầu vào này được đưa tới đầu ra khi có xung cạnh tích cực tại chân 12 (STCP).

## Slide 11
Trần Duy Anh(nhóm trường)
Code
Phân chia công việc
Phân chia công việc chính
Ma Đức Cảnh
Mô phỏng Proteus
Làm slide
Trịnh Tiến Bình
Làm báo cáo
Tiến hành thực hiện
Các ngõ ra
Bao gồm các chân 15 và từ 1 – 7 tương ứng với Q0, Q1,…,Q7.
Các pin còn lại
Pin 14 - (DS) : Là ngõ vào của IC.
Pin 16 - (VCC)
Pin 18 - (GND)
Pin 11 - (HSCP): Chân clock(đưa vào một chuỗi tín hiệu logic).
Pin 11 - (STCP): Chân clock(Khi có cạnh lên của xung tại chân HSCP thì ic đưa 8 bit đã lưu ra ngõ ra của IC).
Pin 10 - (MR) : Là chân reset IC .
Pin 11 - (OE): Chân Output Enable.
Bóng LED
IC 74HC595
Gồm 8 bóng Led theo yêu cầu
Một IC 74HC595N-DIP16(dạng chân cắm)
STM32
Một KIT STM32F103R6
Các linh kiện khác
Mạch in, dây dẫn, nguồn, và điện trở, công tắc…
Các linh kiện
Lắp mô phỏng
Khai báo
Khai báo thủ viện.
Khai báo chân. SCK - Pin0.
RCK - Pin1.
SDI – Pin2 .
01
Viết Hàm GPIO_Configure
Cấu hình cho Port A và cấp Clock, khai báo mode.
02
Viết hàm shiftout
Truyền nhận dữ liệu và hàm SetLED để bắt LED
03
Hàm hiệu ứng
Bao gồm hàm Snake và Cánh bướm
04
05
Hoàn thành chương trình, chạy thử và gỡ lỗi.

## Slide 12
Tiến hành thực hiện
Khai báo
Khai báo thủ viện.
Khai báo chân. SCK - Pin0.
RCK - Pin1.
SDI – Pin2 .
01
Viết Hàm GPIO_Configure
Cấu hình cho Port A và cấp Clock, khai báo mode.
02
Viết hàm shiftout
Truyền nhận dữ liệu và hàm SetLED để bắt LED
03
Hàm hiệu ứng
Bao gồm hàm Snake và Cánh bướm
04
05
Hoàn thành chương trình, chạy thử và gỡ lỗi.

## Slide 13
THANKS FOR
WATCHING